## Slide 1: PLC를 활용한 3D 프린터 동작 재현
https://github.com/Mozzi4611/plc2

## Slide 2: 01 02 03 04 Table of contents
주제 선정이유
목적
주제
개요
프린터 동작
래더도
상세 사항
전체 래더도
온도, 이동, 프린트
05
동작 시현
동작 영상

## Slide 3: 주제 01

## Slide 4
주제
선정이유
우리가 과제를 통해 익숙한 3D 프린터를 plc에 접목시켜서 사용하면 좋을 것 같아서 선정했다.
목적
3D 프린터의 동작 구조와, 제한 사항 등을 실제 기기로 실행 하기 전에 plc 프로그램을 통해서 미리 익숙해 지기 위함.

## Slide 5: 개요 02

## Slide 6
기본적인 3가지 방향으로 구상 후 설계
개요
노즐과 베드
온도 조절
Cube, 원통 모형 출력 확인 가능
X, Y, Z방향의 움직임 확인 가능

## Slide 7: 프린터 동작 03

## Slide 8
노즐의 경우
10씩 카운트  200까지
200에서 한번 더 누르면 0으로 초기화
LEVEL 사용
베드의 경우
10씩 카운트  60까지
60에서 한번 더 누르면 0으로 초기화
LEVEL 사용
Notes: 애니메이션 효과 때문에 겹쳐보이는게 맞음

## Slide 9
이동의 경우
X, Y, Z 방향 조절

## Slide 10
각 화면의 초기 상태
누르는 버튼에 따라 가운데 네모(베드)의 위치가 변경되도록 설계
이동의 경우
값을 변화시켰을 때

## Slide 11
프린트의 경우
초기화면
선택 후
초기화면
램프에 불이 들어 오지 않으면 동작X
그래프가 가득 차지 않으면 동작X
큐브 출력
실린더 출력

## Slide 12: 래더도 04

## Slide 13
노즐 온도 표기용
베드도 동일한 형식
C1 신호를 통해 카운터 초기화

## Slide 14
D100의 3번째 비트에 1이 입력되면 D100을 초기화
D100의 2번째 비트가 ON되면 동작
Z베드의 위치가 변할 때 이전의 베드 모양을 없애기 위한 래더
D102의 2번째 비트가 ON되면 D102를 초기화

## Slide 15
Go TO Screen SW의 Trigger를 변경해서 M10, M11, M12 전부 ON이 되면 동작되도록 설정

## Slide 16
Go TO Screen SW의 Trigger를 변경해서 T1이나 T2 둘 중에 하나라도 ON이 되면 동작하도록 설정 (T1은 그래프 표기용)

## Slide 17: 동작 시현 05

## Slide 18: 동작 영상

## Slide 19: Thanks!